ZJSP17-2021-0002

# 浙江省交通运输厅文件

浙交〔2021〕11号

省交通运输厅关于印发《浙江省普通国省道

公路平面交叉控制管理办法（试行）》的通知

各市交通运输局、义乌市交通运输局，省公路与运输管理中心：

现将《浙江省普通国省道公路平面交叉控制管理办法（试行）》印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。

浙江省交通运输厅

2021年1月20日

浙江省普通国省道公路平面交叉

控制管理办法

（试行）

为规范我省普通国省道公路平面交叉的设置，提高公路通行效率，提升公路本质安全水平，根据《浙江省公路条例》等规定，现就本省行政区域内新改建和已投入使用的普通国省道公路平面交叉的控制提出以下要求，并自2021年3月1日起施行。

一、合理设置路线交叉形式

普通国省道公路的路线交叉设置遵循科学规划、严格控制、合理设置、依法管理的原则，统筹安全畅通和便民出行的要求，符合普通国省道公路的功能定位。

新改建普通国省道一级公路与其他道路交叉的，除受地形和其他特殊条件限制外，应当选用主辅路、高架桥、地下通道等方式交叉。新改建普通国省道其他技术等级公路应当严格按照公路工程技术标准、规范要求控制平面交叉数量，不得降低标准。

已投入使用的普通国省道一级公路增设平面交叉应当严格限制，主要通过设置立体交叉或者右进右出交叉等措施满足出入需求；也可采用增加辅助车道的方式，集聚和疏散沿线进出主线的车辆，减少对主线通行秩序的干扰。

二、从严控制平面交叉数量

（一）新改建普通国省道项目。对新改建普通国省道公路工程项目，各级交通运输主管部门应当在项目可行性研究和设计阶段对项目路线交叉形式组织充分论证，严格控制平面交叉数量。新改建普通国省道一级公路确需与其他道路平面交叉的，应当符合下列要求：

1.设计速度为100公里/小时的一级公路项目，平面交叉最小间距不得小于2公里，平面交叉平均间距不得小于5公里；

2.设计速度为80公里/小时的一级公路项目，平面交叉最小间距不得小于1公里，平面交叉平均间距不得小于3公里；

3.设计速度为60公里/小时的一级公路项目，平面交叉最小间距不得小于500米，平面交叉平均间距不得小于1公里。

（二）已投入使用的普通国省道公路。在已投入使用的普通国省道一级公路增设平面交叉，建设单位应当组织专家就增设平面交叉的必要性、合理性、安全性进行充分论证，出具安全性评价报告，并应符合下列要求：

1.设计速度为100公里/小时、80公里/小时的一级公路，原则上不得增设平面交叉；

2.设计速度为60公里/小时的一级公路确需增设平面交叉的，新增设的平面交叉与相邻平面交叉的间距一般不得小于500米。

在已投入使用的普通国省道公路增设平面交叉，建设单位应当依法提出申请，经设区的市交通运输主管部门批准后实施。影响交通安全的，应当征得公安机关交通管理部门同意。

（三）右进右出交叉控制。普通国省道一级公路设置右进右出交叉的，交叉口间距（包括右进右出交叉之间、右进右出交叉与平面交叉之间）不宜小于500米。右进右出交叉应当根据被交叉道路等级、转向交通量等因素设置变速车道。

三、加强现有平面交叉治理

（一）有序推进。对现有平面交叉最小间距不符合现行技术标准、规范要求的，应当在全面排查安全隐患，评估运行效率、服务能力的基础上，按照轻重缓急、因地制宜的原则，制定现有平面交叉治理具体方案，纳入各级公路发展规划，逐步减少平面交叉数量。对现有未经批准的平面交叉道口，由设区的市、县（市、区）交通运输主管部门责令改正。

（二）分类治理。已投入使用的普通国省道公路现有平面交叉间距不符合现行技术规范、标准要求的，可通过平交改立交（含被交叉道路上跨或下穿）、交叉口合并以及增设辅路等措施，减少平面交叉数量。

对暂时无法关闭或短期内无法实施平交改立交的平面交叉，应当根据实际交通量采取渠化改造，利用中分带、硬路肩设置转向车道，以及增设交通信号灯等措施。

对仅供行人、非机动车通行的平面交叉，有条件的可通过设置人行天桥或者人行通道的方式，减少平面交叉。对确需维持通行的平面交叉，应当完善人行横道线、减速标线、警告标志等设施。

四、落实相关工作要求

（一）统筹治理用地。设区的市、县级交通运输主管部门应当充分利用既有公路用地治理普通国省道平面交叉，积极争取地方政府和自然资源部门支持，统筹解决用地问题。

（二）加强政策引导。鼓励普通国省道充分利用既有公路线位资源实施平交改立交或平面交叉整治，前期工作条件成熟的列入各级公路发展规划，在计划和资金安排方面给予一定倾斜。

五、本办法所指公路平面交叉是指普通国省道公路与其他道路在同一平面内相交；右进右出交叉是指普通国省道一级公路与其他道路在同一平面内相交，且中央分隔带不开口的T型交叉。

抄送：省司法厅，省政府公报室。

浙江省交通运输厅办公室                  	2021年1月20日印发